- Batch-Schrott- Klassifizierung

| EUROPÄISCHE KATEGORIE | POLNISCHE KATEGORIE | BESCHREIBUNG SCHROTTGATTUNGEN | ABMESSUNGEN (Meter) | DICKE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E3 | W7 | Schrott, verbrauchter, ausgewählter schwerer Altmetall, von zulässigen Abmessungen und Dicke (bestimmt daneben). Dazu können dicke Rohren gehören. Autokarosserien sind ausgeschlossen. | 1,5x05x05 | > 6 mm |
| E1 | W2 | Dünnerer und leichterer Schrott: zulässig sind Teile von leichteren Autos. Diese Klasse umfasst keine Autokarosserieren und Haushaltsgeräte. Zulässig sind Drähte, Stäbe, Maschinenteile, Teile von Rohren bis zum Durchmesser von 100 mm. | 1,5x05x05 | > 3 mm |
| E4 | W5 | Altschrott von Dicke von mindestens 10 mm, von Industrieabbrüchen z.B. Konstruktionen, Maschinenelemente und Eisenbahnabbrüchen, z.B. Gleisen [Schienen], Achsen, Eisenbahnfahrgestell. Unzulässig sind: Schrott von Pressescheren, Teile von Rohren, Drähten, Drahterzeugnissen, Seilen [Leinen] oder Spänen. | 1,5x0,5x05 | > 10 mm |
| E2 | W7n | Neuer Schrott, aus der Produktion, von Eisenbearbeitung (unter Ausschluss von Spänen) . Er darf nicht in Form von schlecht verprassten Bündeln sein. Er kann kein Kupfer, Zinn und Blei, Metalllegierungen, Maschinenteile und Trümmerschutt beinhalten. | 1,5x0,5x05 | > 4 mm |
| E8 | W7n | Neuer Schrott, aus der Produktion, dünn, von Eisenbearbeitung (unter Ausschluss von Spänen) Er darf nicht in Form von schlecht verprassten Paketen sein. Er kann kein Kupfer, Zinn und Blei, Metalllegierungen, Maschinenteile und Trümmerschutt beinhalten. | 1,5x0,5x05 | < 4 mm |
| E6 | W10n | Neuer Schrott, aus der Produktion, leicht. verprasst oder geklumpt in Bündel, in Form von Paketen. Er kann kein Kupfer, Zinn und Blei, Metalllegierungen, Maschinenteile und Trümmerschutt beinhalten. | 1,0x0,5x0,5 |  |
| E5 | W13 | Späne von Kohlenstoffstahl, gemischt, ohne Schrott von automatischen Maschinen, frei von Zunder und Schleifstaub. | < 150mm długości |  |

- Klassifizierung von zu bearbeitetendem Schrott

| POLNISCHE KATEGORIE | BESCHREIBUNG SCHROTTGATTUNGEN | ABMESSUNGEN (Meter) | DICKE |
| --- | --- | --- | --- |
| N-10 | Stahlschrott, verbraucht, gemischt, zulässig sind Autokarosserien ohne nicht metallischen Elementen. | 3,0x1,5x1,0 | < 4 mm |
| N-2 | Stahlschrott, verbraucht, zur Packung von Dicke von bis zu 3 mm in Form von Blechen, Stanzstreifen, Flachstahl, Rohren Bänden , Karosserieteilen ohne Fahrgestell und Schrott mit nichtmetallischer Beschichtung. In Abmessungen nicht über 3000x1200x1000mm. | 3,0x1,5x1,0 | < 3 mm |
| N-7 | Stahlschrott, verbraucht, großformatig, von Industrieabbrüchen, z.B. leichte Konstruktionen, Maschinenelemente und Profile, Rohren von Durchmesser bis zu 150 mm, bestimmt zum Schneiden mit Brenner oder Pressescheren. Drähte, Drahterzeugnisse, Seilen oder Späne sind unzulässig. | Wg uzgodnień z odbirocą | > 5 mm |
| N-5 | schwerer Stahlschrott, verbraucht, zum Schneiden mit Brenner oder Pressescheren in Form von Konstruktionselementen, Profilen, Stahlspundbohlen, Eisenbahnelementen, Bergwerkelementen usw. | 5,0x1,0x1,0 | > 10 mm |
| N-1N | Stahlschrott, nach der Produktion, dünn, bestimmt für Packungen von Produktionsbetrieben (zulässig ist gezinkter Schrott). Es kann kein Kupfer, Zinn und Blei, Metalllegierungen, Maschinenteile und Trümmerschutt beinhalten. | 3,0x1,0x0,5 | < 3 mm |
| N-6 | Schrott in Form von Eisenbahnschienen wie normale Gleisen und Straßenbahnschienen ohne Zubehör (Schrauben und Unterlagen). | dł. max 12m |  |
| N-3 | Schrott von Stahlseilen von Dicke von 30mm, Bänder und Drähte in Ringen oder Bündel gewickelt, von beliebigen Abmessungen und Gewicht bis zu 400 kg, die Beladung und Ausladung ermöglichen. |  |  |
| N-4 | Späne von Kohlenstoffstahl, gemischt, frei von Zunder und Schleifstaub. |  |  |